|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Tagaz Tager / SsangYong Korando | 2008 - 2011 / 1997-2003 | 75 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 2500 кг ) | FA 0661-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 7 | 301.298 Закладная гайка М12 | 3 |
| 8 | 713.001-21 Втулка ф21х90 | 2 |
| 9 | Болт М10х40 | 3 |
| 10 | Болт М12х40 | 1 |
| 11 | Болт М12х130 | 2 |
| 12 | Гайка М10 | 3 |
| 13 | Гайка М25 | 1 |
| 14 | Шайба гроверная 10 | 3 |
| 15 | Шайба гроверная 12 | 3 |
| 16 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 17 | Шайба 10 | 3 |
| 18 | Шайба 12 | 3 |
| 19 |  |  |

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.661 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 4 | 747.027 Палец | 1 |
| 6 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Установить сверху  поперечной балки рамы  а/м закладные гайки 7.

- Установить раму 1,  закрепив ее в вертикальной плоскости болтом М12х40  ( в центре), и болтами М12х130 через втулки 8 (по бокам) к закладным гайкам 7 (рис.1).

- В горизонтальной плоскости раму1 крепить болтами М10х40 к поперечной балке рамы а/м (рис.1).

- Затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 5 с помощью входящего в ее комплект крепежа к раме 1.

- Вставить кронштейн ТСУ  2, зафиксировав его пальцем 4 и шплинтом 6  (рис.2).

- Установить сцепной шар 3 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой  М24 (рис.2).

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов  М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

ТСУ для а/м Tagaz Tager

Рис.1

Рис.2